Российская Федерация

ПЕТРУШИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ШИМАНОВСКИЙ РАЙОН АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЕШЕНИЕ

08.09.2011								                         № 118

с.Петруши

Об утверждении  программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Петрушинского сельсовета

на 2012-2020 годы

В целях реализации Федерального закона от 30 декабря  2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»", в соответствии с приказом Министерства регионального развития  РФ от 06 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», Петрушинский сельский Совет народных депутатов

решил:

1. Утвердить прилагаемую программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Петрушинского сельсовета  на 2012-2020 годы.

2.  Настоящее решение  обнародовать.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

Глава Петрушинского сельсовета                                 Г.М.Залозный

Приложение

к решению Петрушинского

сельского  Совета

народных депутатов

от 08.09.2011 № 118

# «Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

# Петрушинского сельсовета

на 2012 – 2020 годы»

# Паспорт

# «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Петрушинского сельсовета на 2012-2020 годы"

| Наименование программы | «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Петрушинского сельсовета на 2012-2020 годы" (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" (далее Закон N 210-ФЗ). |
| Дата утверждения Программы | «08 » сентября 2011 года |
| Заказчик Программы | Администрация Петрушинского сельсовета Шимановского района Амурской области |
| Основные разработчики Программы | Администрация Петрушинского сельсовета Шимановского района Амурской области |
| Цель Программы | -качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей Петрушинского сельсовета Шимановского района Амурской области. |
| Задачи Программы | - обеспечение подключения к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы; - строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации и захоронения твердых бытовых отходов, в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства; - повышение качества производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг; - улучшение экологической ситуации на территории Петрушинского сельсовета Шимановского района Амурской области. |
| Важнейшие целевые показатели программы | - количество подключенных к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы с 0 ед. в 2011 году до 54 ед. (в т.ч. 49 жилых домов) в 2020 году; - изменение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры с 65 % в 2011 году до 25 % в 2020 году; - изменение уровня обеспеченности населения коммунальными услугами с 3 % в 2011 году до 20 % в 2020 году; - повышение качества производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг с 70 % в 2011 году до 100 % в 2020 году; - снижение выявленных нарушений в области обращения с отходами производства и потребления с 50 % в 2011 году до 5 % в 2020 году. |
| Срок реализации Программы | 2012- 2020 годы. |
| Объемы и источники финансирования Программы ( по годам в разрезе кодов разделов функциональной классификации расходов бюджета | Общий объем финансирования Программы составит 57600 тыс. рублей, в т.ч.: 2012 год 100 тыс. рублей; 2013 год 100 тыс. рублей; 2014 год 5300 тыс. рублей; 2015 год 300 тыс. рублей; 2016 год 0 тыс. рублей; 2017 год 1400 тыс. рублей; 2018 год 0 тыс. рублей; 2019 год 500 тыс. рублей; 2020 год 49600 тыс. рублей; Источники финансирования - средства бюджетов всех уровней, тарифная составляющая, плата за подключение, инвестиции. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы комплексного развития, за счет всех источников финансирования составит 192 млн. рублей. Реализация программных мероприятий программы предлагается за счет: - собственных средств предприятий – 20,2 млн. рублей. Объемы финансирования комплексной программы за счет средств областного и местных бюджетов ежегодно будут уточняться исходя из возможностей бюджетов на соответствующий финансовый год. |

1. Содержание проблемы и необходимость её решения программными методами

1.1 Общие сведения о социально-экономическом положении муниципального образования

Петрушинский сельсовет располагается в центральной части Амурской области.

Основным производственным направлением предприятий, функционирующих на территории  Петрушинского сельсовета Шимановского района  Амурской области,  является  сельское хозяйство. Муниципальный продукт Петрушинского сельсовета имеет следующую структуру:

сельское хозяйство                                                                  - 73,3 %;

оптовая и розничная торговля и общественное питание    - 20,9 %;

строительство                                                                          -  5,8  %;

Уровень развития экономики Петрушинского сельсовета  относительно невысокий. Петрушинский сельсовет   является дотационным субъектом бюджетных отношений в Амурской области.

Уровень дотационного обеспечения бюджета Петрушинского сельсовета Шимановского района  Амурской области составляет 60,5 %.

Численность населения Петрушинского сельсовета   составляет   796  человек.

Петрушинский сельсовет   состоит  из 4 сельских  населенных пунктов. Центром Петрушинского сельсовета  является с.Петруши.

### Согласно прогнозам, численность населения  Шимановского района Амурской области  к 2020 году увеличится  на 364  жителей и составит 1118 жителей (табл.2)

### В связи с тем, что во всех селах сельсовета индивидуальный жилищный фонд имеет высокую степень износа, в период с 2011 по 2020 годы в Петрушинском сельсовете    планируется построить и ввести в эксплуатацию дополнительно 8929   кв. метров жилья (табл.3).

### Застройка планируется в форме индивидуальных жилых домов  в следующих селах:   с.Петруши 8,929 тыс.кв.м

В связи с тем, что в селах сельсовета    размер  общей площади жилья, приходящийся на 1 жителя составляет 18,7 кв. м, и прогнозируется  увеличение числа жителей, данный показатель с вводом нового жилья получит дополнительное увеличение и достигнет уровня  20,3 кв. м на 1 человека (табл.7).

Естественная убыль жилфонда за период 2006-2010 годы составила 0,75% в год в сельских поселениях.

1.2. Электроснабжение

Все села сельсовета  по состоянию на 01.01.2011 года  снабжаются электроэнергией от ПС 220/35/10 кВ  Шимановска.

Распределение электроэнергии в поселениях производится от подстанций 35/10 кВ по воздушным линиям 10 кВ до распределительных подстанций 10 кВ, а от них по воздушным и кабельным сетям 0,4 кВ до объектов потребления.

Расчетная номинальная электрическая нагрузка в целом составляет  около 5 МВт, в том числе на жилищно-коммунальные нужды  1 МВт.

По состоянию на конец 2010 года удельная номинальная мощность потребления электроэнергии в расчете на 1 жителя составляет 9 кВт, с учетом нагрузки по наружному освещению и электроснабжению объектов социальной сферы.

Учитывая складывающуюся динамику насыщения населения бытовыми  электроприборами, а также практику использования электрической энергии на нужды отопления расчетные показатели номинальной мощности электропотребления приняты:

на период:  2011  – 2012годы  - 10 кВт/чел;

2012  – 2013 годы  - 10 кВт/чел;

2013  – 2014 годы  - 11 кВт/чел.

2014  – 2015 годы  - 11 кВт/чел.

2015  – 2016 годы  - 12 кВт/чел;

2016  – 2017 годы  - 13 кВт/чел;

2017  – 2018 годы  - 14 кВт/чел.

2018  – 2019 годы  - 14 кВт/чел.

2019  – 2020 годы  - 15 кВт/чел.

Ориентировочная проектная нагрузка по электроэнергии в поселениях района в 2020 году на жилищно-коммунальные нужды составит ~ 5,5 МВт. Учитывая, что доля электропотребления на жилищно-коммунальные нужды в общем объеме электропотребления составит ~ 80 %, существующий на текущий момент резерв трансформаторной мощности на действующих подстанциях 6 МВт достаточен  для покрытия дополнительной нагрузки.

1.3. Теплоснабжение

По состоянию на 01.01.2011  в Петрушинском сельсовете Шимановского района Амурской области поселковая котельная  имеется в с. Петруши,

В сельских поселениях объекты социальной сферы  отапливаются, как правило, от приобъектных или встроенных котельных, жилищный фонд от местных источников тепла. Основным видом топлива приобъектных и встроенных котельных являются уголь и дрова.

Теплоснабжение поселений осуществляется теплоснабжающей организацией ООО «Ушаковское»

По состоянию на 01.01.2011 года характеристика котельной   приведена в таблице № 9.

Системой централизованного теплоснабжения в селе   Петруши отапливается    площадь 1943 кв.м

Индивидуальные жилые дома отапливаются от  внутридомовых источников тепла – печей. Основными видами топлива для них являются дрова.

Состояние объектов теплоснабжения имеет очень высокую степень износа. Износ тепловых сетей составляет 75 %, износ теплотехнического оборудования  в среднем 50 %. Потери тепловой энергии в сетях составляют более 20 %.

Плановая себестоимость производимого тепла, утвержденная РЭК, составляет 4759,41 рублей за 1 Гкал, а фактическая достигает 5212,17 рублей за 1 Гкал. Высокая себестоимость производимого тепла в основном за счет сверхлимитного потребления электроэнергии на нужды котельных (установлено электромеханическое оборудование с большей мощностью), в связи с  низкой присоединенной нагрузкой на котельных (небольшой  полезный отпуск  тепловой энергии), в связи с высоким износом  тепловых сетей.

Утвержденные РЭК реализационные тарифы: для населения  (в среднем)–  1833,72 руб./ Гкал и 4759,41 руб./Гкал для других потребителей не создают условий для полного покрытия затрат на производство тепла. Полученные убытки компенсируются по отоплению жилищного фонда за счет областного бюджета. Расчет потребности тепла для жилищно-коммунальных нужд возводимого жилфонда произведен в соответствии с действующими строительными нормами и правилами и с учетом дополнительных объемов тепла, необходимого для отопления и горячего водоснабжения объектов социальной инфраструктуры, возводимых в местах застройки.

В качестве основного расчетного показателя взята удельная потребность в тепле при температуре наружного воздуха -38 0С в среднем  0,122 Гкал/час/1000 кв. м отапливаемой площади.

Ориентировочная максимальная нагрузка по теплу в Петрушинском сельсовете    в 2020 году составит 0,574 Гкал/час , что говорит о достаточности  имеющихся генерирующих мощностей по теплу

Таблица 1

Наличие жилфонда и обеспеченность его коммунальными услугами в Петрушинском сельсовете Шимановского района Амурской области

| № п/п | Наименование административных образований | Наличие жилфонда | Обеспеченность коммунальными услугами (тыс.кв. м) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | многоквартирные дома | индивидуальные дома | Центральное отопление | водопровод | канализации |
|  |  | кол-во домов | общая площадь (тыс.кв. м) | кол-во домов | общая площадь (тыс. кв. м) |  | с вводом в дом | уличн. колонки | централ. отвод | придомов. выгреб |
| 1. | Петрушинский сельсовет | 50 | 6,3 | 179 | 5,9 |  |  |  |  |  |

Таблица 2

Прогноз роста численности населения в   Петрушинском сельсовете на 2011-2020годах (чел.)

| № п/п | Наименование административных образований | В том числе по годам |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Петрушинский сельсовет | 678 | 685 | 692 | 699 | 706 | 708 | 710 | 712 | 714 | 1118 |
| таблица.3 |
| Прогноз строительства жилья в Петрушинском сельсовете на 2011 – 2020 годах |
|  | (кв.м) |
| № п/п | Наименование административных образований | Всего | в том числе по годам |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Петрушинский сельсовет | 8929 | 46 | 201 |  | 72 |  |  | 72 | 438 |  | 8100 |

Таблица 4

Прогноз строительства объектов коммунальной инфраструктуры для обеспечения коммунальными услугами

вновь вводимого на 2012 – 2020 годах жилья  в Петрушинском сельсовете

| № п/п | Наименование территорий застройки жилья | Электроснабжение | Теплоснабжение | Водоснабжение | Водоотведение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЛЭП -10 кВ (км) | п/ст 10/0,4 кВ (ед./кВА) | ЛЭП -0,4 кВ (км) | Тепловые сети (км) | Встроенные котельные (ед./Гкал) | Блочные котельные (ед./Гкал/час) | Артскважины (ед.) | Водовод (км) | Водонапорные башни (ед./куб. м) | Подводящий водопровод (км) | Самотечная канализация (км) | Канализационная насосная станция (ед./куб..м в сутки) | Напорная канализация (км) |
| 1 | Петрушинский сельсовет | - | 1 | 2,5 | 2,1 | - | 1/4 | 1 | 1,5 | 1 | 2,5 | - | - | - |
| Таблица 7 |
| Прогноз прироста жилфонда и уровня обеспеченности им населения в Петрушинском сельсовете на 2011-2020 годы |
| № п/п | Наименование микрорайона (населенного пункта) | на 01.01.2011 г. | на 01.01.2016 г. | на 01.01.2021г. |
|  |  | Общая площадь жилфонда (тыс.кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеченности жильем ( кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (тыс.кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеченности Жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (тыс.кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеченности Жильем (кв.м/чел.) |
| 1 | Петрушинский сельсовет | 12,20 | 678 | 18,0 | 12,52 | 708 | 17,7 | 29,51 | 1118 | 26,4 |

Таблица 8

### Прогноз роста электропотребления в сутки на жилищно-коммунальные нужды

в Петрушинском сельсовете

| № п/п | Наименование административного образования | на 01.01.2011 г. | на 01.01.2016 г. | на 01.01.2021г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) . | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) |
| 1 | Петрушинский сельсовет | 678 | 10 | 6780 | 708 | 11 | 7788 | 1118 | 15 | 16770 |

Таблица 9

| № п/п | Показатели | Един. измер. | Кол-во | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Петрушинское сельское поселение |  |  |  |
| 1 | Котел водогрейный Яр-0,5 | ед./Гкал | 0,5 | удовлетворительное |
| 2 | Котел водогрейный Квр-0,6 | ед./Гкал | 0,6 | удовлетворительное |
| 3 | Установленная мощность котельной | Гкал/час | 1,1 |  |
| 3 | Присоединенная нагрузка по теплу | Гкал/час | 0,238 |  |
| 4 | Вид топлива - уголь |  |  |  |
| 5 | Присоединенные тепловые сети | км | 0,4 |  |
| 6 | Отапливаемая площадь | кв.м | 1943 |  |
| 7 | Выработка тепла | Гкал/год | 888,6 |  |
| 8 | Реализация тепла | Гкал/год | 702,6 |  |
| 9 | Потери в сетях | % | 17 |  |

Основные производственно-технические показатели котельных  Петрушинского  сельсовета  (по состоянию на 01.01.2011 год

1.4. Газоснабжение

Сетевого газоснабжения в Петрушинском сельсовете  нет.

Более 50% населения сельсовета  пользуются привозным газом в баллонах.

1.5. Водоснабжение.

По состоянию на 01.01.2011 года система водоснабжения муниципального образования  Петрушинский сельсовет    состоит  из  артезианской скважины 4 действующих колодцев и  201 бытовая скважина в личных подворьях граждан. Очистка воды не производится. На текущий момент система водоснабжения   способна обеспечить потребности населения и производственной сферы.

1.6. Система сбора и утилизации бытовых отходов

В Петрушинском сельсовете  решение  проблемы сбора, переработки и утилизации бытовых отходов приобретает особую актуальность.  Свалки в поселениях не отвечают техническим и санитарным требованиям.  Кроме того, на территории муниципального образования существует масса несанкционированных  свалок.

Очисткой муниципального образования   от мусора, части промотходов, ТБО и жидких отходов занимается администрация Петрушинского сельсовета.  Общий объем отходов, вывозимых на свалку, составляет 0,93 тыс. м3/год (прогнозируемое количество  вывозки отходов  в 2020 году 8,13 тыс. м3/год), в том числе: от населения – 0,33 тыс. м3/год (по благоустроенному жилому фонду), (прогнозируемое количество вывозки  отходов в 2020 году от населения, с учетом  проживающих  в неблагоустроенном  жилом фонде   7,49 тыс. м3/год), отходы предприятий и организаций – 0,6 тыс. м3/год (в 2020 году 0,64 м3/год).

В настоящее время норма накопления отходов по поселениям района составляет 1,08 м3/год/чел.. Собственной техники по вывозу ТБО в поселениях нет, администрации сельсоветов  заключают договора со сторонними организациями.

В задачу санитарной очистки муниципального образования входит сбор, удаление и обезвреживание  твердых  бытовых  отходов  от  всех  зданий  и  домовладений,  а  так  же  выполнение  работ  по  летней  и  зимней  уборке  улиц в  целях  обеспечения  чистоты  проездов  и  безопасности  движения.  Учитывая  объективный рост бытовых отходов  в летнее время (за счет притока отдыхающих),  для  определения  необходимого  объема  работ  по  очистке  от  ТБО  на перспективу до 2020 года норма накопления твердых бытовых отходов, включая  утиль  и  уличный  смет, принимаются в год на постоянного жителя:

- 2011-2012 г.-  1,08 куб. м;

- 2012-2013 г. – 1,09 куб. м;

- 2013-2014 г. – 1,1куб. м.

- 2014-2015г. -  1,1  куб. м.

- 2015-2016 г.-   1,1куб. м;

- 2016-2017 г. -   1,1куб. м;

- 2017-2018 г. -  1,1 куб. м.

- 2018-2019г. -   1,1  куб. м.

- 2019-2020г. -   1,1 куб. м.

В  соответствии  с  этими  нормами  количество  ТБО  на первом этапе составит 0,93 тыс. м3  в  год , на втором этапе – 8,13 тыс. м3. в  год.  На 6,7 % увеличится вывоз отходов от предприятий и организаций  (0,64 тыс. м3.)

## Таблица 13

## Прогноз роста нагрузки по теплу объектов потребления, подключенных к системе центрального отопления по Петрушинскому сельсовету  на  период 2011 – 2020 годы

| № п/п | Наименование административного образования | на 01.01.2011 г. | на 01.01.2016 г. | на 01.01.2021 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая отапливаемая площадь (тыс.кв.м) | Удельная максимальная нагрузка по теплу (Гкал/т.кв.м/час) | Общая максимальная потребляемая мощность по теплу (Гкал/час) | Общая отапливаемая площадь (тыс.кв.м) | Удельная максимальная нагрузка по теплу (Гкал/т.кв.м/час) | Общая максимальная потребляемая мощность по теплу (Гкал/час) | Общая отапливаемая площадь (тыс.кв.м) | Удельная максимальная нагрузка по теплу (Гкал/т.кв.м/час) | Общая максимальная потребляемая мощность по теплу (Гкал/час) |
| 1 | Жилищный фонд, подключенный к центральному отоплению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Петрушинский сельсовет | - | - | - | - | - | - | 8,1 | 0,101 | 0,818 |
| 2 | Объекты социальной и бюджетной сферы и прочие объекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Петрушинский сельсовет | 1,943 | 0,122 | 0,238 | 1,943 | 0,122 | 0,238 | 1,943 | 0,122 | 0,238 |

Таблица 14

Характеристика действующей системы водоснабжения  Петрушинского сельсовета

| № п/п | Наименование административных образований | Артезианские скважины (ед.) | Водонапорные башни (ед.) | Водопроводы (км) | Водоразборные Колонки (ед.) | Шахтные колодцы (ед.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наличие | Требует рекон-ции | Наличие | Требует Рекон-ции | Наличие | Требует рекон-ции | Наличие | Требует рекон-ции | Наличие | Требует рекон-ции |
| 1 | Петрушинский сельсовет | 2 | 2 |  |  | 0,2 | 0,2 |  |  |  |  |

Таблица 16

Характеристика действующей системы сбора и вывоза ТБО и ЖБО

по Петрушинскому сельсовету

| № п/п | Наименование административных образований | Свалка ТБО | Сливная площадка ЖБО | Технические средства по сбору и вывозу ТБО и ЖБО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Место нахождения | Состояние | Место нахождения | Состояние | Автосамосвалы и Бортовые машины | Мусоровозы | Контейнерные машины | Тракторы с навесным оборудованием | Тракторные тележки | Ассенизационные машины | Бульдозеры | Мусоросборочные контейнеры | Переносные мусоросборники |
| 1 | Петрушинский сельсовет | с. Петруши | удовл. |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |

Примечание: Администрации сельсоветов заключают   договора по вывозу ТБО  со сторонними организациями.

Таблица 17

Прогноз роста накопления твердых бытовых отходов

по поселениям муниципального образования Шимановский район Амурской области на 2012-2020годы

| № п/п | Наименование административного образования | на 01.01.2011г. | на 01.01.2016г. | на 01.01.2021г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей (чел) | Норматив накопления ТБО в год на 1 жителя (м3) | Объем ТБО (т. м3) в год | Количество Жителей (чел) | Норматив накопления ТБО в год на 1 жителя (.м3) | Объем ТБО (т. м3) в год | Количество жителей (чел) | Норматив накопления ТБО в год на 1 жителя (.м3) | Объем ТБО( т. м3) в год |
|  |  |  |  | Всего | В т.ч. |  |  | Всего | В т.ч. |  |  | Всего | В т.ч. |
|  |  |  |  |  | )Население (благ.ж/ф) | Прочие |  |  |  | Население | Прочие |  |  |  | Население | Прочие |
| 1 | Петрушинский сельсовет | 678 | 1,08 | 0,06 |  | 0,06 | 708 | 1,1 | 0,84 | 0,78 | 0,06 | 717 | 1,1 | 0,85 | 0,79 | 0,06 |

Таблица 18

Прогноз роста объемов вывоза жидких бытовых отходов

по поселениям Шимановского района Амурской области на  2011-2020 годов

| № п/п | Наименование административного образования | на 01.01.2011г. | на 01.01.2016г. | на 01.01.2021г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей, пользующихся услугами по вывозу ЖБО (чел) | Норматив накопления ТБО в год на 1 жителя (м3/сутки) | Объем ЖБО (т. м3) в год | Количество жителей, пользующихся услугами по вывозу ЖБО (чел) | Норматив накопления ТБО в год на 1 жителя (.м3/сутки) | Объем ЖБО (т. м3) в год | Количество жителей, пользующихся услугами по вывозу ЖБО (чел) | Норматив накопления ТБО в год на 1 жителя (.м3/сутки) | Объем ЖБО (т. м3) в год |
|  |  |  |  | Всего | В т.ч. |  |  | Всего | В т.ч. |  |  | Всего | В т.ч. |
|  |  |  |  |  | Население | Прочие |  |  |  | Население | Прочие |  |  |  | Население | Прочие |
| 1 | Петрушинский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. Цель и задачи Программы

Целью Программы является - качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей Петрушинского сельсовета.

В ходе реализации Программы предусматривается обеспечить решение следующих задач:

- обеспечение подключения к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы;

- строительство и модернизация  систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации  и захоронения твердых бытовых отходов, в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства;

- повышение качества производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг;

- улучшение экологической ситуации на территории Шимановского района Амурской области.

3. Срок реализации Программы

Срок реализации Программы 2012 – 2020 годы.

4. Общий объем ресурсов, необходимый для реализации Программы и его обоснование

Нормативно-правовое, информационное, материально-техническое и финансовое обеспечение выполнения мероприятий Программы осуществляется муниципальным заказчиком- координатором Программы – администрацией Петрушинского сельсовета.

Прогнозируемые объемы финансирования мероприятий Программы составляют 57600  тыс. рублей, в том числе:

2012 год -  100 тыс. рублей, в том числе:

- электроснабжение –  0 тыс. рублей;

- теплоснабжение –  0 тыс. рублей;

- газоснабжение –        0 тыс. рублей;

- водоснабжение –       0  тыс. рублей;

- водоотведение –       0 тыс. рублей;

- сбор и утилизация ТБО – 100 тыс. рублей.

2013 год -  100 тыс. рублей, в том числе:

- электроснабжение – 0 тыс. рублей;

- теплоснабжение –   0 тыс. рублей;

- газоснабжение –       0  тыс. рублей;

- водоснабжение –      0 тыс. рублей;

- водоотведение –        0 тыс. рублей;

- сбор и утилизация ТБО – 100 тыс. рублей.

2014 год – 5300  тыс. рублей, в том числе:

- электроснабжение –  0  тыс. рублей;

- теплоснабжение –   5300 тыс. рублей;

- газоснабжение –     0  тыс. рублей;

- водоснабжение –     0 тыс. рублей;

- водоотведение –        0  тыс. рублей;

- сбор и утилизация ТБО –  0 тыс. рублей.

2015 год -  300 тыс. рублей, в том числе:

- электроснабжение –   0  тыс. рублей;

- теплоснабжение –  0 тыс. рублей;

- газоснабжение –         0  тыс. рублей;

- водоснабжение –      0 тыс. рублей;

- водоотведение –        0 тыс. рублей;

- сбор и утилизация ТБО – 300  тыс. рублей.

2016 год – 0 тыс. рублей, в том числе:

- электроснабжение – 0  тыс. рублей;

- теплоснабжение –   0 тыс. рублей;

- газоснабжение –        0 тыс. рублей;

- водоснабжение –   0 тыс. рублей;

- водоотведение –              0  тыс. рублей;

- сбор и утилизация ТБО – 0 тыс. рублей.

2017 год – 1400  тыс. рублей, в том числе:

- электроснабжение –  0  тыс. рублей;

- теплоснабжение –      1400 тыс. рублей;

- газоснабжение –                0 тыс. рублей;

- водоснабжение –       0  тыс. рублей;

- водоотведение –               0  тыс. рублей;

- сбор и утилизация ТБО – 0  тыс. рублей.

2018 год -  0  тыс. рублей, в том числе:

- электроснабжение – 0  тыс. рублей;

- теплоснабжение –   0  тыс. рублей;

- газоснабжение –  0   тыс. рублей;

- водоснабжение – 0 тыс. рублей;

- водоотведение –  0  тыс. рублей;

- сбор и утилизация ТБО –  0   тыс. рублей.

2019 год -  500 тыс. рублей, в том числе:

- электроснабжение – 0 тыс. рублей;

- теплоснабжение –     500 тыс. рублей;

- газоснабжение –        0 тыс. рублей;

- водоснабжение –       0 тыс. рублей;

- водоотведение –    0 тыс. рублей;

- сбор и утилизация ТБО – 0 тыс. рублей.

2020 год – 49600  тыс. рублей, в том числе:

- электроснабжение – 4600 тыс. рублей;

- теплоснабжение –   37500 тыс. рублей;

- газоснабжение – 0  тыс. рублей;

- водоснабжение – 7500 тыс. рублей;

- водоотведение –    0 тыс. рублей;

- сбор и утилизация ТБО –0 тыс. рублей.

Предполагаемые источники финансирования Программы:

- средства местного бюджета;

- внебюджетные средства (инвестиции)

5. Основные мероприятия Программы

Программа включает широкий спектр  мероприятий по развитию и модернизации (строительство и реконструкция) систем коммунальной инфраструктуры сел Петрушинского сельсовета, направленных на повышение уровня их технического состояния, расширение номенклатуры, увеличения объема и улучшение качества коммунальных услуг, оказываемых населению.

6. Показатели реализации Программы

| №п/п | Наименование показателей, достигнутых в рамках Программы | Ед. изм | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Показатели цели: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Показатель 2. Объем привлеченных инвестиций на развитие объектов теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения. | тыс.руб. | - - - - | 3218 - - - | 3475 - - - | 3753- - - | 4054 - - - | 4378 - - - | 4728 - - - | 5107 - - - | 5515 - - - | 5956 - 500 500 |
| 3 | Показатель 3. Объем дотаций бюджета на производство коммунальных услуг. | тыс. руб. | 9043,2 | 8772 | 8509 | 8254 | 8006 | 7766 | 7533 | 7307 | 7088 | 6875 |
| 4 | Показатели задачи 1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Показатель 1. Доля объектов существующего жилищного фонда, подключенного к объектам коммунальной инфраструктуры: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | теплоснабжения-, газоснабжения-, водоснабжения-, водоотведения -. | % | 7,4 0 4,2 4,2 | 7,8 0 4,6 4,6 | 7,8 0 4,6 4,6 | 8,4 0 5,2 5,2 | 8,4 0 5,2 5,2 | 8,8 0 6,6 6,6 | 9,8 0 6,8 6,8 | 9,8 0 6,8 6,8 | 10,1 0 7,8 7,8 | 15,3 0 13,5 13,5 |
| 6 | Показатель 2. Количество вновь вводимых объектов жилищного фонда, подключенных к объектам коммунальной инфраструктуры: теплоснабжения-, газоснабжения-, водоснабжения-, водоотведения-. | ед. | - | - | - | - | - | 1 0 1 1 | 5 0 5 5 | - | 5 | 38 0 38 38 |
| 7 | Показатель 3. Доля жилищного фонда, оборудо-ванного всеми видами благоустройства. | % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 8 | Показатель 4. Количество потребителей, которым планируется в рамках программы предоставить возможность газифицировать свои домхозяйства. | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Показатели задачи 2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Показатель 1. Количество построенных линий электропередач | км. | - | 0,1 | - | 0,2 | 0,3 | 1,2 | 1,1 | 0,3 | 0,7 | 2,9 |
| 11 | Показатель 2. Количество модернизированных (реконструируемых) линий электропередач | км. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Показатель 3. Количество построенных подстанций | ед. | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 13 | Показатель 4. Количество модернизированных (реконструируемых) подстанций | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Показатель 5. Количество газораспределительных сетей, построенных в рамках Программы. | км. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Показатель 6. Количество газораспределительных сетей, модер-низированных в рамках Программы. | км. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Показатель 7. Количество водопроводных сетей, построенных в рамках Программы | км. | - | 0,2 | - | 1,7 | 0,4 | 0,4 | 1,8 | - | 2,5 | 3 |
| 17 | Показатель 8. Количество водопроводных сетей, модернизированных в рамках Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Показатель 8. Количество построенных систем водоотведения, построенных в рамках программы | км. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Показатель 9. Количество модернизированных систем водоотведения, построенных в рамках Программы. | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Показатель 10. Количество введенных в эксплуатацию объектов размещения отходов производства и потребления. | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Показатели задачи 3: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Показатель 1. Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры. | % | 65 | 63 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 |
| 23 | Показатель 2. Уровень технического состояния объектов коммунальной инфраструктуры: электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения. | % | 75 69 70 | 70 65 66 | 60 65 66 | 55 65 66 | 50 60 62 | 45 55 58 | 40 50 55 | 35 45 47 | 30 40 45 | 25 35 39 |
| 24 | Показатель 3. Уровень обеспеченности населения коммунальными услугами: электроснабжения, -теплоснабжения, -газоснабжения,(газ в баллонах привозной) -водоснабжения, -водоотведения | % -«- -«- -«- -«- | 100 4,7 55 2,7 2,7 | 100 5,1 60 3,1 3,1 | 100 5,1 62 3,1 3,1 | 100 5,6 63 3,6 3,6 | 100 5,6 64 3,6 3,6 | 100 6,3 64 4,3 4,3 | 100 7,2 70 5,2 5,2 | 100 7,2 71 5,2 5,2 | 100 7,6 72 5,6 5,6 | 100 13,2 75 11,2 11,2 |
| 25 | Показатели задачи 4: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Показатель 1. Количество выявленных нарушений в области обращения с отходами произ-водства и потреб-ления. | шт. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

7. Механизмы реализации  Программы

Описание подходов к выполнению мероприятий Программы.

8. Механизм мониторинга реализации Программы

Муниципальный заказчик - координатор Программы организует работу исполнителей мероприятий Программы по реализации Программы и подготовке необходимых материалов для своевременного и правильного составления отчетности.

В течение всего периода реализации Программы осуществляется полугодовой и годовой мониторинги реализации Программы

7. Организация управления Программой

и контроль за  ходом ее реализации

В целях обеспечения своевременной и качественной реализации Программы муниципальный заказчик- координатор Программы осуществляет:

- отбор в установленном порядке исполнителей работ и поставщиков оборудования по каждому программному мероприятию, финансируемому за счет бюджетных средств;

-координацию исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности;

- непосредственный контроль хода реализации мероприятий Программы;

- подготовку отчетов о реализации Программы.

8. Оценка социально-экономической эффективности

реализации мероприятий Программы

Реализация мероприятий Программы позволит:

- обеспечить подключение к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы;

- повысить уровень технического состояния объектов коммунальной инфраструктуры сельсовета;

- расширить номенклатуру, увеличить объемы и улучшить качество коммунальных услуг, оказываемых населению сельсовета;

- улучшить экологическую ситуацию на территории сельсовета;

- за счет широкого внедрения передовых технологий, местных видов топлива и энергосберегающего оборудования снизить затраты на топливно-энергетические ресурсы при производстве коммунальной продукции;

- снизить дотации бюджета сельсовета на производство коммунальных услуг.

## Мероприятия

## по реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

## муниципального образования Шимановский район Амурской области на 2012 – 2020 годы

- Электроснабжение

| № п/п | Наименование мероприятия | Вводимая мощность (кВА) | Протяж. сети (км) | Прогнозн. удельная стоимость стр-ва на 2011 год | Прогноз затрат всего (м.руб.) | В том числе по годам | Предполаг. источник финансиров. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Петрушинский сельсовет: - строительство подстанций: - застройка индивидуального жилищного фонда | 0,4 | 2,5 | 300 800 | 4,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6 4,0 | Областной бюджет, Районный бюджет, Другие источники |

- Теплоснабжение

| № п/п | Наименование мероприятия | Вводимая Мощность (Гкал/ч) | Протяж. сети (км) | Прогнозн. удельная стоимость стр-ва на 2011 год | Прогноз затрат всего (м.руб.) | В том числе по годам | Предполаг. источник финансиров. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Петрушинский сельсовет: - строительство модульной котельной - замена изношенного котельного оборудования котельной замена котлов Квр замена тепломеханического оборудования - строительство уличных тепловых сетей в связи с подключением к системе централизованного теплоснабжения новых жилых застроек - кап. ремонт тепловых сетей - реконструкция теплосети (замена теплоизоляции) - ремонт котельной - установка оборудования химводоподкотовке на котельной | 4,0 1,1 | 2,1 0,4 0,4 | 3000 500 3500 3500 500 250 | 44,7 |  |  |  | 1,8 3,5 |  |  | 0,9 0,5 |  | 0,1 0,4 | 22,2 15,3 |  |
|  | итого |  |  |  | 44,7 |  |  |  | 5,3 |  |  | 1,4 |  | 0,5 | 48,4 |  |

3. Водоснабжение

| № п/п | Наименование мероприятий | Вводимая мощность (т.куб.м/ сутки) | Протяжен.ость сети (км) | Прогнозн. удельная стоимость стр-ва (млн.руб./ ед) в ценах 2011 г. | Прогноз затрат (млн. руб.), с учетом индексов-дефляторов, | Предполагаемые источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | в том числе по годам: |  |
|  |  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Петрушинский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство подводящего водопровода к жилым домам |  | 2,5 | 1,5 /км | 7,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,5 | Областной бюджет, районный бюджет, бюджет поселения, другие источники |

5. Сбор и утилизация твердых и жидких бытовых отходов

| № п/п | Наименование мероприятия | Прогноз затрат всего (м.руб.) | В том числе по годам | Предполаг. источник финансиров. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Петрушинский сельсовет: - приобретение и установка контейнеров для сбора мусора - обустройство существующей свалки на территории поселения | 0,5 |  | 0,1 | 0,1 |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |